## Slide 1: Tehnološka dokumentacija za glodanje – 2. dio

## Slide 2: Plan rezanja
Određuje:
Putanju i smjer kretanja alata u odnosu na pripremak
Tablicu sa koordinatama karakterističnih točaka programirane putanje alata
Točke izmjene alata i izmjene obratka
Način prilaženja i odmicanja od konture

## Slide 4
ČEONO GLODANJE – PORAVNAVANJE POVRŠINE
U planu rezanja od točke 1 do točke 4
Poravnavanje površine radit ćemo glodalom Ø40.
Glodalo smo pozicionirali na željenu dubinu (z=0 u x,y ravnini) (nul točka je postavljena na čelo obrađene površine) te odmaknuto od ruba predmeta tako da ne dodiruje predmet 1 (-25,42). Glodalo je u zahvatu sa 2/3 svoje površine. Dio glodala koje je izvan predmeta je 12 mm (što je kotirano na slici), a to iznosi 30% promjera glodala. Glodalo iz točke B približava se točki 1 brzim hodom (G0 X-25 Y42 Z10) i spušta se u točku 1 (G0 X-25 Y42 Z0)
Glodalo se giba radnim hodom s lijeva na desno i dolazi u točku 2 (75,42) ( G1 X75 Y42 Z0) i kao što se vidi na slici opet je izvan materijala kako bi se pozicionirao brzim hodom u točku 3 (75,8) (G0 X75 Y8 Z0) za drugi prolaz.
Od točke 3 do točke 4 (-25,8) glodalo se giba radnim hodom (G1 X-25 Y8 Z0) i završava poravnavanje površine.
Kraj plana rezanja nalazi se video koji prikazuje obradu čela (kliknite na video)

## Slide 5: IZRADA RAVNIH UTORA U planu rezanja od točke 5 do točke 11
Izradu utora radit ćemo utornim glodalom Ø5
Alat brzim hodom iz točke B približava se točki 5 G0 X-8 Y25 Z15 i spušta se u točku 5 (-8,25,-1 ) (dubina utora je 1 mm (z=-1 u odnosu na nul točku)) G0 X-8 Y25 Z-1.
Radnim hodom izrađujemo vodoravni utor od točke 5 do točke 6 - G1 X58 Y25 Z-1, te se sa G0 podižemo u Z3 – točka 7, da bi se iznad površine predmeta brzim hodom G0 X25 Y58 Z3 premjestili u točku 8 i zauzeli položaj za izradu okomitog utora.
Brzim hodom G0 Z-1 spuštamo se na dubinu Z=-1 mm (točka 9) kako bi izradili okomiti ravni utor.
Iz točke 9 idemo radnih hodom G1 X25 Y-8 Z-1 u točku 10. Brzim hodom izdižemo se u točku 11 - G0 X25 Y-8 Z3. Kliknite na video.

## Slide 6: IZRADA KRUŽNOG UTORA Od točke 12 do točke 16
Izradu kružnog utora dubine 2 mm nastavit ćemo raditi utornim glodalom Ø8 u dva prolaza.
Glodalo se iz točke 11 u koju smo se podigli nakon završetka okomitog ravnog utora premješta brzim hodom u točku 12 (G0 X35 Y25 Z3) te se spušta radnim hodom u točku 13 na dubinu Z=-1 (G1 X35 Y25 Z-1).
Funkcijom G3 obrnuto od smjera kazaljke na satu obrađuje kružni utor koji ima kut 270⁰ od točke 13 do točke 14.
G3 X25 Y15 Z-1 AR=270 (Radijus kružnog luka ćemo pisati sa AR – kut kružnog luka u stupnjevima, zato što je kut luka veći od 90⁰). Sa funkcijom G1 spuštamo se u točku 15 na Z=-2. (G1 Z-2). Iz točke 15 u točku 16 ćemo ići funkcijom G2 u smjeru kazaljke na satu G2 X35 X25 Z-2 I0 J10. Ovaj put ćemo radijus prikazati preko I,J koordinata. (početna točka luka 15 udaljena je za vrijednost radijusa luka R=10 okomito od centra luka te je J=10. Točka 15 vodoravno se nalazi na istoj ordinali kao i centar luka te je vrijednost koordinate I=0) (Kliknite na video)

## Slide 7: PROGRAM

## Slide 8: CIJELA SIMULACIJA OBRADE

## Slide 9
HVALA NA POZORNOSTI!