## Slide 1: Tehnološka dokumentacija za glodanje

## Slide 2: Tehnički crtež primjera izrade

## Slide 3: Operacijski list
Operacijski list je dokument koji definira:
Redoslijed svih operacija i zahvata s obzirom na zahtjeve na crtežu (geometrijske i linearne tolerancije, hrapavost, toplinska obrada)
Potrebne stezne, rezne i mjerne alate za pojedinu operaciju izrade
Režime obrade za pojedinu operaciju
Pripremno-završno, pomoćno i glavno vrijeme obrade
Najprije treba obraditi bazne površine, tj. površine koje određuju položaj pripremka u strojnom škripcu. Te su površine često određene na crtežu načinom kotiranja i zadanim geometrijskim tolerancijama. Njima treba usmjeriti posebnu pozornost, jer utječu na točnost izmjera svih površina koje će se nakon njih obraditi.
Nakon obrade baznih površina treba donijeti odluku o redoslijedu ostalih operacija obrade.
Redoslijed operacija pri glodanju je:
Pripremne radnje:
Pripremanje stroja
Mjerenje i postavljanje alata
Mjerenje i stezanje pripremka
Postavljanje nul-točke obratka

## Slide 4
Zahvati obrade su:
Poravnavanje pripremka
Glodanje konture
Izrada džepova, utora
Zabušivanje
Bušenje, razvrtavanje
Urezivanje i narezivanje navoja
Skidanje oštrih rubova
Završne radnje su:
Otpuštanje obratka
Čišćenje obratka
Provjera ostvarenih dimenzija i kvalitete površine
Točan redoslijed operacija i zahvata ovisit će i o zadanim tolerancijama izrade, što znači da treba analizirati utjecaj redoslijeda jednog zahvata na ostale zahvate obrade.

## Slide 6
Plan stezanja
Na slici lijevo je prikazano stezanje komada na strojnom škripcu, a na desnoj slici je prikazano kako to izgleda u planu stezanja. (Desna slika vam može pomoći pri izradi vaših planova stezanja u završnim radovima)

## Slide 7
Obradci se postavljaju i stežu:
U stezni škripac ili steznu glavu postavljenu na radni stol
Izravno na radni stol pomoću standardnih ili posebnih elemenata za pozicioniranje i stezanje
Pri izradi plana stezanja treba se pridržavati sljedećih načela:
Stezanje treba izvesti tako da se obratku onemoguće pomaci u bilo kojoj od 3 dimenzije
Omogućivanje slobodnog prilaza alata obrađivanim površinama kako se ne bi sudarili alati i stega
Omogućivanje slobodnog odvođenja strugotine od obratka
Stezanje i otpuštanje treba biti što jednostavnije

## Slide 8
Plan alata
Plan alata omogućava CNC operateru da izvede prednamještanje alata te obradu točno obrađenim alatima, redoslijedom i načinom kako je predviđeno u programu.
Sadržava sljedeće podatke:
Naziv, oznaku i tip alata
Dimenzije alata
Broj mjesta gdje se smješta alat u ''magazinu'' alata